| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса (ул. Молодежная, д. 1 общая площадь жилых и нежилых помещений – 367,4 кв. м.) № п/п Перечень работ и услуг Периодичность | Годовая плата (руб.) Стоимость на 1 кв. м. общей площади (руб./мес.) I. Работы необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: 1.1 Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений; При проведении осмотров-2 раза в год 1102,20 0,25 1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций При проведении осмотров-2 раза в год 1.3. Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода. При выявлении нарушений-восстановление их работоспособности При проведении осмотров-2 раза в год 2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 1102,20 0,25 2.1. Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; При проведении осмотров-2 раза в год 2.2. Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; При проведении осмотров-2 раза в год 2.3. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; При проведении осмотров-2 раза в год 2.4. Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; При проведении осмотров-2 раза в год 2.5. В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение: по мере необходимости 2.6. Устранение выявленных неисправностей: устранение повреждений стен по мере необходимости восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен по мере необходимости 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 1102,20 0,25 3.1. Контроль состояния и выявления нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; При проведении осмотров-2 раза в год 3.2. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; При проведении осмотров-2 раза в год | 3.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; При проведении осмотров-2 раза в год 3.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; При проведении осмотров-2 раза в год | 3.5. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости): При проведении осмотров-2 раза в год 3.6. Проведение восстановительных работ: устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий по мере необходимости устранение просадки конца балки на опоре по мере необходимости 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 3218,42 0,73 4.1. Проверка кровли на отсутствие протечек регулярно 4.2. Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; При проведении осмотров-2 раза в год 4.3. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций,антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; При проведении осмотров-2 раза в год 4.4. Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; При проведении осмотров-2 раза в год 4.5. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; При проведении осмотров-2 раза в год 4.6. Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; При проведении осмотров-2 раза в год 4.7. Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; При проведении осмотров-2 раза в год 4.8. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи по мере необходимости 4.9. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам- незамедлительное их устранение незамедлительно 4.10. В остальных случаях- разработка плана восстановительных работ (при необходимости) по мере необходимости 4.11. Проведение восстановительных работ: ремонт покрытия кровли по мере необходимости восстановление системы водоотвода по мере необходимости 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 1102,20 0,25 5.1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; При проведении осмотров-2 раза в год 5.2. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); При проведении осмотров-2 раза в год 5.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец При проведении осмотров-2 раза в год 5.4. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости); по мере необходимости 5.5. Проведение восстановительных работ: восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами по мере необходимости окраска фасадов по мере необходимости Итого по разделу I 7627,22 1,73 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: 2204,40 0,50 6.1. Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымовых труб, определение их работоспособности; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них При проведении осмотров-2 раза в год 6.2. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений по мере необходимости 6.3. Контроль состояния и восстановление антикоррозийной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов При проведении осмотров-2 раза в год 6.4. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости); По мере необходимости 6.5. Проведение восстановительных работ: смена колпаков вентиляционных труб по мере необходимости восстановление (ремонт) продухов вентиляции по мере необходимости восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб по мере необходимости восстановление (ремонт) дефлекторов по мере необходимости 7. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения в многоквартирных домах: 3527,04 0,80 7.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов,автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) При проведении осмотров-2 раза в год 7.2. Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; регулярно 7.3. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); регулярно 7.4. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; по мере необходимости 7.5. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; регулярно 7.6. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; регулярно 7.7. Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; по мере необходимости 7.8. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе по мере необходимости 7.9. Очистка и промывка водонапорных баков; При проведении осмотров-2 раза в год 7.10. Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов При проведении осмотров-2 раза в год 7.11. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений При проведении осмотров-2 раза в год 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: 3527,04 0,80 8.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и системы отопления, промывка и регулировка систем отопления; 1 раз в год 8.2. Проведение пробных пусконаладочных работ; 1 раз в год 8.3. Удаление воздуха из системы отопления; 1 раз в год 8.4. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: 3527,04 0,80 9.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; При проведении осмотров-2 раза в год 9.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; При проведении осмотров-2 раза в год 9.3. Техническое обслуживание и ремонт электрощитовой, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; При проведении осмотров-2 раза в год 9.4. Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования При проведении осмотров-2 раза в год 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 1366,73 0,31 10.1. Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; не реже 1 раза в год 10.2. Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; по мере необходимости, но не реже 1 раза в год 10.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению незамедлительно 10.4. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 1 раз в год Итого по разделу II 14152,25 3,21 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 11. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года 8817,60 2,00 11.1. Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; по мере необходимости 11.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; по мере необходимости 11.3. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); по мере необходимости 11.4. Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости 11.5. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка ежедневно (промывка 1 раз в месяц) 11.6. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно 12. Работы по содержанию придовой территории в теплый период года 8817,60 2,00 12.1. Подметание и уборка придомовой территории ежедневно 12.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов ежедневно (промывка 1 раз в месяц) 12.3. Уборка газонов ежедневно 12.4. Выкашивание газонов, травы (поросли) на придомовой территории 1 раз в месяц, 5 месяцев в летний период 12.5. Прочистка ливневой канализации 2 раза в год 12.6. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно 13. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов ежедневно 1234,46 0,28 14. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения 1807,61 0,41 на системах водоснабжения незамедлительно на системах водоотведения незамедлительно на системах центрального отопления незамедлительно на системах горячего водоснабжения незамедлительно на системах энергоснабжения незамедлительно 15. Управление жилищным фондом 12124,20 2,75 Итого по разделу III 32801,47 7,44 Всего ремонт и содержание жилья 54580,94 12,38 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |